Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

## Nr sprawy: MOS.200.1.2.2017																			Poznań, 03.07.2017

Zapytanie ofertowe

- Opis przedmiotu zamówienia: 
a) System sceny modułowej o wym. 6 x 8 m oparty na podestach scenicznych o wymiarach 1m x 2m (zdjęcie poglądowe zał. nr 3)

Specyfikacja podestu:

- rama podestu 1000 x 2000mm

- płyta wodoszczelna z warstwą antypoślizgową w kolorze brązowym

- nogi z płynną regulacją w zakresie 0,2 m do 1,8 m w ilości wymaganej do bezpiecznego rozstawienia sceny

- łączniki ram w ilości wymaganej do bezpiecznego połączenia podestów

- połączenia nóg teleskopowych w ilości wymaganej do bezpiecznego rozstawienia sceny

Dane techniczne:

- wysokość ramy – 110mm

- grubość sklejki – 18mm

- waga podestu – 46 kg

- nogi wykonane z profilu 60 x 60mm

- maksymalne obciążenie na jeden podest  990 kg/m2

b) schody w pełni regulowane 6 stopniowe  z poręczami

c) wózek transportowy 2 szt

c) transport podestów do Poznania, ul. Gdańska 1

- Wymagany termin wykonania zamówienia:

do 21 dni od złożenia zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy): do oferty prosimy załączyć certyfikaty bezpieczeństwa oraz zdjęcia oferowanego produktu

4.    Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

Głównym kryterium będzie cena łączna (zakup + transport )

5.    Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Na załączonym formularzu (zał. nr 2)

6.     Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Mailem na adres: j.janczak@posir.poznan.pl

Osobiście lub listownie na adres:

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

z dopiskiem „oferta MOS”

Termin do 5.07.2017 r. do godz. 12.00

7.     Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Tomasz Szymoniak, Joanna Jańczak  tel. 61 877 23 29

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………………………..…

data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Samodzielnego 						stanowiska